## Slide 1
今回の目的と実験の順序
1
generated by AI(2026-10-07) [ ] レビュー済み
なぜ性能が落ちるのかを調べ、収集方法へつなぐ
5手法の比較
学習日・校正日
の比較
残差強調
IQ・CNNの診断
10/06 実施
10/06 実施
10/07 実施
次の計画
現状：日跨ぎで落ちる理由を、まだ説明しきれていない
利用できる環境 Rx 3台 Tx 100台以上 電波遮蔽箱
WiSigの既存データで仮説検証中。ORACLEの予備実験は補足へ置く。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
最終目標は、日・受信機・機器状態が変わっても、識別と未知拒否に使えるデータの収集方法を設計することにある。
今回の既存データ実験は、実機で何を残し、どの条件を変えて収るかを決める準備である。
OpenMaxを基準に選び、複数日学習と校正日の変更、残差強調を試した。ただし、原因はまだ特定できていない。改善した手法を探すことが主題ではない。
ORACLEは別条件の予備実験として補足へ置く。設備の台数・遮蔽箱は本人申告に基づく。型番・同期・接続方法は未確認。
実験実施日は2026年10月、WiSigの収録日は2021年である。
出典
- 2.define-baseline-model/2026-10-06_初回比較結果.json
- 3.improve-baseline/01_multiday_training/実験結果/結果.csv
- 3.improve-baseline/02_wisig_signal_processing/実験結果/残差強調の初回結果.json
- 3.improve-baseline/90_oracle_feasibility/初回実験結果.json
- 設備情報：本会話でのユーザー申告

## Slide 2
既知分類と未知判定の両方に問題が残る
2
既知の判定内訳
未知の誤受入率（FAR）
Chart: 
| 03/01 | 03/08 | 03/15 | 03/23
正解受入 | 0.77552 | 0.51224 | 0.47161 | 0.51745
誤分類して受入 | 0 | 0.020573 | 0.022135 | 0.0010417
拒否 | 0.22448 | 0.46719 | 0.50625 | 0.48151
Chart: 
| 03/01 | 03/08 | 03/15 | 03/23
未知を既知として受入 | 0.47734 | 0.46797 | 0.42344 | 0.52109
03/23 拒否前の既知分類 87.5% 正解受入 51.7%
同日でも未知FAR 47.7%。未知判定の弱さは日跨ぎ前からある。
OpenMax。既知3,840・未知1,280信号／日。WiSig ManyRx、16 Rx、既知6 Tx、equalized。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
二つの問いを分ける。第一は、同日から既知・未知の分離が弱い理由。第二は、別日で既知をさらに拒否しやすくなる理由である。
03/23の既知分類率は87.5%だが、正しく受け入れられる既知は51.7%である。既知分類率はOpenMaxの既知クラス内予測を拒否前に評価した値で、生のCNN logits最大値の正解率とは区別する。
左の内訳は既知を分母とする。右のFARは未知を分母とする。小さい橙色部分も既知内訳に含める。
OSCRは03/01 0.724、03/23 0.491。AUROCも0.730から0.504へ低下しているため、しきい値調整だけで分離が戻るとは限らない。OSCRは分類正解率ではない。
fold 0、seed 42の探索結果。既知6 Tx、調整用未知2 Tx、評価用未知2 Tx、16 Rx、256点、RMS正規化。
出典
- 2.define-baseline-model/2026-10-06_初回比較結果.json : runs.cnn_openmax.metrics.test_*

## Slide 3
原因仮説と、まだ分からないこと
3
既存結果に整合する仮説はあるが、どれも確定していない
原因仮説 | 正しければ | 今回の結果・残る問い
収録日・セッションの 被覆が足りない | 総数固定でも 複数日学習で改善 | 2日は改善、3日は低下 日付・配分・校正が混在
既知の特徴と 未知判定の校正がずれる | CNN固定でも 校正変更で結果が動く | OSCRは改善、FARも上昇 何がずれたかは未確認
伝搬と機器状態の 変化が混在する | 環境固定でも 電源再投入で変化 | WiSigでは切り分け困難 実機の対照収録が必要
次の焦点：同じTxの条件差と、異なるTxの差を比べる
仮説1・2は今回の探索結果からの解釈。機器状態の影響には先行研究がある。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
複数日学習の結果は、日・セッションの被覆が関係するという仮説と一部整合する。しかし2日が最適、3日では過学習、と断定できない。
校正だけの変更で結果が動いたため、特徴学習に加えて未知判定側も調べる必要がある。固定CNNでもOpenMaxの既知内の予測は校正により変わり得る。
Day-After-Tomorrowは、有線でもTx・Rxを電源再投入すると低下する例を報告する。これはWiSigの原因が電源だと示した結果ではない。
データ収集、モデル、ハードウェア配置は介入箇所の整理として使える。原因は重なり得る。
研究室で条件を管理した収録を行うため、同じ端末の条件変化と端末間の差を比べるという問いへ絞りたい。
出典
- 3.improve-baseline/01_multiday_training/実験結果/結果.csv
- https://arxiv.org/html/2112.15363v2 §VI-B
- https://arxiv.org/html/2305.05285v2 §5.2
- https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/papers/Bendale_Towards_Open_Set_CVPR_2016_paper.pdf

## Slide 4
学習・校正を変えると結果は動く
4
学習日を増やす
CNN固定で校正日を変える
CNNとOpenMaxを更新
fit総数100信号／クラス
Chart: OSCR
| 1日 | 2日 | 3日
03/23 OSCR | 0.49096 | 0.57007 | 0.47544
Chart: OSCR
| 1日fit | 3日混合fit
03/23 OSCR | 0.42838 | 0.48617
未知FAR 52.1% ／ 40.6% ／ 59.4%
未知FAR 43.6% ／ 50.9%
2日では改善、3日では低下。校正変更では未知FARも上昇。
縦軸：03/23のOSCR（0〜1）。左右はfit数が異なる別の比較。左の学習総数は11,520で固定。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
左は1日（03/01）、2日（03/01＋03/08）、3日（03/01＋03/08＋03/15）の学習・校正比較。学習総数は11,520にそろえ、1日あたりの信号数は11,520、5,760、3,840になる。CNNを再学習しOpenMaxも再校正するため、特徴学習だけの寄与は分離できない。
右は同じ1日学習CNNを固定した校正比較。fitは合計100信号／クラスで、3日配分は34／33／33。共通validationで設定としきい値を再選択する。左の1日条件とはfit数が異なるため、左右の棒を直接順位付けしない。
校正混合でOSCRが0.428から0.486へ変わる一方、未知FARも43.6%から50.9%へ上昇する。既知CCRは35.3%から47.6%へ変わる。
2日の改善だけから多様性の効果と断定できず、評価日に近い日の影響も残る。3日の低下は日の配分、学習、校正を分けて調べる必要がある。
出典
- 3.improve-baseline/01_multiday_training/実験結果/結果.csv
- 3.improve-baseline/01_multiday_training/実験結果/実験条件.json
- 3.improve-baseline/01_multiday_training/実験結果/短報.md

## Slide 5
収集では、条件と波形の対応を残す
5
同じ送信を複数Rxで観測する案
同じ送信
送信ID
Rx 1
観測ID 1
Rx 2
観測ID 2
Rx 3
観測ID 3
保存するもの | 目的
補正前IQ・補正後IQ | 前処理を比較する
Tx・Rx・送信ID | 同じ送信を対応付ける
日・session・機器状態 | 条件差を追跡する
周波数・gain・配置 | 取得条件を再現する
SMoRFFIのIQ・特徴抽出を基盤に、日・Rx・状態の対応を加える
未実施の収集案。遮蔽箱内・固定配置を基準候補とする。パケット対応付けと位相同期は別。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
SMoRFFIは、123台の同機種2.4 GHz Wi-Fi Tx、Rx 1台、室内・距離50 cmでプリアンブルIQとRF特徴を収集している。公表ベンチマークは80/20分割・5-foldの既知分類である。
拡張候補は、補正前のIQと補正・特徴抽出後を同じ観測に対応付け、日、Rx、独立セッション、電源状態、配置も追える形で残すことにある。MACや送信番号は対応付けと評価用とし、識別入力に混ぜない。
IQはHDF5等の複素数配列、索引はCSV/Parquet、設定はJSONが候補。
同じ送信の3 Rx観測は同じ評価分割へ置く。時刻だけで対応付けず送信番号等を用いる。パケット対応付けと位相同期は異なる。Rx型番、同期、箱の収容、AP通信経路は未確認。
遮蔽箱内でも反射・伝搬・Rxの影響は残る。外部からの影響を完全に消してTxだけを測る装置とは扱わない。
USRP等のSDRで受信波をIQ記録できる。別方式ではオシロスコープやIQ記録対応の信号解析器が候補だが、帯域・サンプルレート・オプションの確認が必要。
出典
- https://arxiv.org/html/2511.07770v2 §2、§3.2、§4.2
- 0.paper-library/SMoRFFY/2511.07770v2.pdf
- https://github.com/EttusResearch/uhd/blob/master/host/docs/getting_started/gsg_examples.md
- https://helpfiles.keysight.com/csg/D_Series_FieldFox_WebHelp/n9918-90020/ch11_iqa/ch11_iqa.htm

## Slide 6
次はIQ・CNNの診断と、一台の条件比較
6
未実施の計画
先行研究を照合
IQ・CNNを診断
1 Txで条件比較
別Tx・Rxで検証
既存データで見るもの
IQ 振幅・位相・スペクトル
CNN 特徴分布・誤拒否への寄与
手設計比較 文献照合後に判断
一台の収録で変える条件
電源 Tx／Rxを別々に再投入
姿勢 固定した向き／動作中
スマホ なし／無線停止／通信中
一台で見た変化を、端末間の差と比較する
同じ問いが解決済みなら省く。相談：この検証を、SMoRFFIの収集方法へどうつなぐか。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
最初に文献と条件を照合し、同じ問い・条件・評価が解決済みなら、その比較を新たな研究として実施しない。今回の確認は近い先例の確認であり、網羅調査・新規性確定ではない。
CNN可視化にはExplainable Efficiency（INFOCOM 2026）のIQ画像＋Grad-CAMがある。手設計特徴＋SVM対生IQの1D-CNN比較にはKangら（2021、周波数ホッピング信号）がある。SMoRFFIにもRF特徴＋Random Forestがある。電源再投入はDay-After-Tomorrow（2023）がTx・Rxをともに再投入した影響を調べている。
既存データでは、同じTx・Rxの日別波形と特徴、既知・未知のスコア分布、正解受入・誤分類・誤拒否を対照させる。現在の入力はequalized・RMS正規化済みなので、補正前CFOや絶対振幅には元IQと処理履歴の確認が必要である。低次元図や寄与図だけで原因を断定しない。
人力の分類器は、人が特徴・判定規則を設計する意味で置いている。同じ観測、利用情報、分割でCNNと比較し、条件差がある場合は明記する。
実機では配置、Rx、周波数、gain、送信内容を固定し、一条件ずつ変える。電源再投入後の待ち時間、時刻、順序を記録し、独立した収録を反復する。スマホは同じ位置で無線停止／対象帯域の通信中を分け、物体追加と干渉を区別する。
一台で分かるのは端末内の変動である。端末間の識別精度には別Txが必要であり、少数Txで再現性を確認してから100台以上へ広げる。
相談したい点は、可視化と条件を管理した収録から、何を含めて収るべきかというSMoRFFIの収集設計へつなげる進め方である。
出典
- https://elmi.hbku.edu.qa/en/publications/explainable-efficiency-grad-cam-analysis-of-image-based-radio-fre/
- https://heungno.net/wp-content/uploads/2012/08/applsci-11-10812-1.pdf §4、§5.1、Appendix C
- https://arxiv.org/html/2511.07770v2
- https://arxiv.org/html/2305.05285v2 §5.2、§7
- 4.報告構成/報告構成.md

## Slide 7
基準モデルの比較
補足
7
OpenMaxを基準に選定したが、全手法で別日に低下
Chart: OSCR
| 03/01 | 03/08 | 03/15 | 03/23
MSP | 0.70158 | 0.48506 | 0.47733 | 0.46721
Cosine | 0.61878 | 0.47847 | 0.44274 | 0.44125
OpenMax | 0.72362 | 0.5079 | 0.49416 | 0.49096
SupCon | 0.67697 | 0.4901 | 0.46276 | 0.48789
MTPL+EVT | 0.47789 | 0.42256 | 0.41725 | 0.4134
WiSig ManyRx。fold 0・seed 42の探索結果。今回の条件での比較であり、一般的な優劣は示さない。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
今回の比較ではOpenMaxのOSCRが全評価日で最も高いため基準にした。一般に最良の手法だとは結論しない。
同日03/01には0.724、別日03/23には0.491へ低下する。他の手法でも同様に別日で低下する。
手法の構造や全ハイパーパラメータの解説は本編では省き、必要に応じてこの補足を使う。
共通条件はWiSig ManyRx・equalized、256点、RMS正規化、既知6 Tx／調整用未知2 Tx／評価用未知2 Tx、16 Rx、fold 0、seed 42。
出典
- 2.define-baseline-model/2026-10-06_初回比較結果.json : runs.*.metrics.test_*

## Slide 8
途中で試した加工・人工特徴
補足
8
残差強調（WiSig validation）
ORACLEの予備実験
Chart: ΔOSCR
| -0.25 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.5
無加工との差 | -0.0003064 | 0 | -0.0014181 | -0.0053469 | -0.013874
Chart: OSCR
| 追加なし | 20 dB | 10 dB
MSP | 0.72946 | 0.72951 | 0.22473
OpenMax | 0.85275 | 0.78406 | 0.14817
無加工を選択。λ=0.5は波形変化の制約外。
物理Tx 1台・16注入設定・同一収録内。
両実験から日跨ぎ低下の原因は特定できない
左：非ゼロλの別日testは未実施。右：20／10 dBは追加AWGNのSNR。別日・別Txへの汎化なし。
Notes: generated by AI(2026-10-07)
- [ ] レビュー済み
左は、微細な違いを強める意図で残差強調を試した結果である。CNN、OpenMax、しきい値は固定し、03/01 validationでλを選択した。選ばれたのはλ=0の無加工である。λ=0.5は相対L2最大11.73%で、波形変化10%以内の制約を超える。
強めた成分がTx差か雑音かを分離しておらず、原因仮説を絞る実験としては弱い。非ゼロλは別日testへ適用していないため、日跨ぎで加工が無効とは結論できない。
右はORACLEの物理Tx 1台・run 1の16注入設定を、同一収録内で既知10・調整用未知3・評価用未知3へ分けた予備実験である。追加AWGN 10 dBで大きく低下するが、WiSigの日跨ぎ低下が雑音によるとは分からない。
注入設定の識別であり、自然な端末個体差の識別とは条件が異なる。無注入との比較なし、別日・別Txへの汎化なし。20／10 dBは追加雑音のSNRであり、元信号の総SNRではない。
出典
- 3.improve-baseline/02_wisig_signal_processing/実験結果/残差強調の初回結果.json
- 3.improve-baseline/90_oracle_feasibility/初回実験結果.json